Общество с Ограниченной Ответственностью
                       «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина  д.23 офис 30

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Шасси SEGURO 63284 (DongFeng) 10 тонн.

| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА |
| --- |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4х2/задние |
| Схема компоновки транспортного средства | безкапотная |
| Кабина | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом |
| Габаритные размеры, мм |
| - длина | 8750 - 9000 |
| - ширина | 2550 |
| - высота | 2788 |
| База, мм | 5000 |
| Двигатель (марка, тип) | Dongfeng Cummins, ISDe180- 40 |
|  | дизель четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| - количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 4500 |
| - степень сжатия | 17, 3 |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 130,0 (2500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 686 (1400) |
| ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP3HS3/L110/30-789S |
| Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 |
| Трансмиссия (тип) | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | MFZ, 430 сухое, фрикционное, однодисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | Dongfeng , DC6J85TZ OD , механическая |
| - число передач | 6- вперед, 1- назад |
| - передаточные числа |
| I / II / lll / lV / V / VI / З.Х. | 8,015 / 4,512 / 2,633 / 1,660 /1,00 /0,853 /8,027 |
| Подвеска |
| Передняя (описание) | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя (описание) | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, c дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевое управление (описание) | с гидроусилителем |

Стоимость автомобиля  с НДС – 2 100 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»             8(499)390-60-97 Иван