Общество с Ограниченной Ответственностью
                       «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина  д.23 офис 30

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

FOTON  Auman BJ 1093  Шасси

| Технические характеристики базового шасси Модель Auman BJ 1093VEPED-S Колесная формула 4х2 Ширина кабины, мм 2200 Количество мест 3 Габаритные размеры шасси (L x W x H), мм 7900×2330×2600 Монтажная длина, мм 5200 Колесная база, мм 4300 Колея (передняя/задняя), мм 1810/1600 Клиренс, мм 246 Снаряженная масса шасси, кг 4200 Полная масса, кг 8695 Грузоподъемность (технически допустимая), кг 4300 Нагрузка на переднюю ось, кг 2900 Нагрузка на задний мост, кг 5975 Двигатель Phaser 135 Ti-30 Мощность, л.с. 132 Крутящий момент, Н*м 460 Коробка переключения передач JS6 - 600D (PTO) Количество передач 6 Расход топлива, л/100 км 18 Максимальная скорость, км/ч 95 Шины 6+1/8.25 х R16 Объём топливного бака, л 120 | Комплектация АБС Горный тормоз Отопитель салона Радиоприёмник, антенна, динамики Гидроусилитель руля Блокировка руля Дополнительное утепление пола Ремни безопасности Обтекатель крыши (Спойлер) Противотуманные фары Коробка отбора мощности Фильтр предварительной очистки топлива Зеркала заднего вида с подогревом Спальное место Бампер, окрашенный в цвет кабины Запасное колесо Буксировочный крюк |
| --- | --- |

Стоимость автомобиля  с НДС – 1 090 000 ( ПШТС)
Гарантия: 1 год или 60 000 км.

Срок поставки – В наличии

Место поставки – г. Москва.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван