Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30 ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(929)629-95-98

Hyundai hd-120 Рефрижератор

| Технические характеристики Модель HD 120 Long(Extra Long) Кабина Вид Со спальником Количество мест 3 Размеры Длина (мм) 7670(8620) Ширина (мм) 2400 | Высота (мм) 2515 Колёсная база (мм) 4260(4895) Клиренс (мм) 210 Свесы Спереди (мм) 1245 Сзади (мм) 2165 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 4300 Максимальная разрешенная масса (кг.) 12000 Грузоподъемность шасси (кг.) 7700 Минимальный радиус поворота (м) | 7,3 Средний расход топлива (л/100 км) 25 Объём топливного бака (л) 200 Двигатель Модель D6DA 22, турбодизель Объём (см. куб) 6.606 Мощность (л./с.) 225 Макс. крутящий момент (кг*м) 58 Подвеска рессорная Шины Спереди 8,25 R16-16PR Сзади 8,25 R16-16PR *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) Фургон рефрижератор температурный режим от 0 до -20 Габаритные размеры фургона: 6270х2300х2350 мм. | Комплектация Трехместная кабина со спальным местом Гидроусилитель руля Водительское сидение с поясничной поддержкой Тахометр Противотуманные фары Радиола, 2 динамика, антенна Горный тормоз Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка Две аккумуляторная батареи 2х90 Ач. Карниз для занавесок Ящик для инструментов Складывающееся центральное сидение Цифровые часы Гидропневматическая тормозная система Электростеклоподъёмники |
| --- | --- | --- | --- |

Срок поставки: 6-8 недель.

Год выпуска: 2013г.

Цена с НДС 18% - 3 060 000  руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван