Общество с Ограниченной Ответственностью
               «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина  д.23 офис 30

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Hyundai HD 78 Рефрижератор

| Технические характеристики базового шасси Модель HD 78 Long Кабина Длина Standard Ширина Wide Размеры Длина (мм) 6670 Ширина (мм) 2170 Высота (мм) 2355 Колёсная база (мм) 3735 Клиренс (мм) 235 Свес Спереди (мм) 1075 Сзади (мм) 1860 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 3155 Максимальная разрешенная масса (кг.) 7800 Минимальный радиус поворота (м) 7.3 Максимальный угол подъёма (tanØ) 0.339 Объём топливного бака (л) 100 Двигатель Модель D4DD (140PS,TCI: Euro-3 E/M) Объём (см. куб) 3.907 Мощность (л.с.) 140 Макс. крутящий момент (кг*м) 38 Подвеска рессорная Шины Спереди 7.50XR16 - 14 PR Сзади 7.50XR16 - 14 PR | Комплектация Солнцезащитный козырек пассажира Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Аудиоподготовка 2 динамика+антенна Покрытие пола Буксировочный крюк Отопитель салона Обогрев зеркал заднего вида Горный тормоз Тахометр |
| --- | --- |

Спецификация фургона

| № |  | Фургон из сендвич-панелей с установкой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фургон | Фургон из сендвич-панелей с установкой на шасси HD 78 в комплектации: Габаритные размеры фургона 5100х2100х2100 мм. Внешние Тип сэндвич-панели Крыша -3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь фронтальная панель - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь бортовые панели, двери - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь Пол - 5-слойный: - плакированный металл белого цвета - фанера (9 мм) - утеплитель пенополистерол - фанера (18мм) - оцинкованная сталь Армирование панелей пол: с шагом 600 мм в полу расположены закладные из фанеры и стали, которыми пол крепится к поперечным швеллерам надрамника Толщины сэндвич-панелей -крыша 60 мм -бортовые панели, фронтальная панель, двери 60 мм -пол 60 мм Обвязка кузова по внешнему периметру алюминиевый профиль 10*10 Обвязка кузова по внутреннему периметру Бордюр (отбортовка) -оцинкованный профиль h=100 Боковые стены, потолок – алюминиевый профиль 30*30 Основание кузова (надрамник) продольных П-образных лонжерона из горячекатаной стали с поперечными швеллерами на всю ширину кузова, окрашенные фосфатирующим двухкомпонентным грунтом и грунт-эмалью, прошедшие дробеструйную обработку Дверной проем нержавеющий профиль с дополнительным усилением – защитой от косого дождя; установлен вровень с полом Двери в кузове задние распашные с углом открывания 270 град Уплотнитель 3 - лепестковый сменный на алюминиевом профиле с рядом терморазрыва Фурнитура Нержавеющая сталь (прямая ручка со встроенным механизмом запирания, 2 петли на дверь) (пр-во –Южная Корея) Освещение Внутреннее: фонарь – 1 шт. Внешнее: верхние и боковые габаритные фонари согласно правил ЕЭК ООН Прочая комплектация - пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками- 2 шт. - оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей – 2 шт. - резиновые отбойники на нижней части дверей- 2 шт. |
| 2 | Производитель | Южная Корея |
| 3 | Холодильная установка | Южная Корея температурный режим от 0 до -20 град. |

Срок поставки 45 рабочих дней.

Год выпуска: 2013г.

Гарантия: 1 год или 30 000 км.

Цена с НДС 18% - 1 892 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван