Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(929)629-95-98

Hyundai HD 320 с КМУ HIAB 70T - 10 т

| Технические характеристики Модель HD 310 / 320 Короткий Удлинённый Размеры (мм) Колёсная база 7040 7850 Общие Длина 11630 12630 Ширина 2495 Высота 2975 Длина 9100 10100 Размеры салона Ширина 2340 Высота 450 Дорожный просвет Спереди 2040 Сзади 1850 Клиренс 275 Масса (кг) Снаряженная масса 34200 Спереди 12600 Сзади 21600 Полная масса 11670 12265 12705 Спереди 6670 6770 7080 Сзади 5000 5495 5625 Двигатель Модель, Объём л, Мощность л.с. D6AC, 11,149 340 Мин. Радиус поворота, м 10.8 11.7 *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Штекер служебной лампы Обогрев зеркал заднего вида Отопитель салона Тахометр Электронные часы Магнитола Н700 Горный тормоз Прикуриватель |
| --- | --- |

Спецификация КМУ HIAB

## HIAB 270T

Автомобильный тросовый кран-манипулятор модели 270Т изготавливается на заводе тросовых кранов Hiab в Южной Корее, где используют многолетний опыт и технологии производства первоклассных кранов-манипуляторов Hiab. На тросовые манипуляторы Hiab устанавливается гидравлика (гидрораспределитель, гидрозамки, клапаны ограничения грузоподъемности) европейских производителей, а силовые элементы конструкции изготовлены из шведской стали.

| Техническая информация | HIAB 270T |
| --- | --- |
| Максимальный грузовой момент | 27,0 тм |
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 20,3 м |
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 1,7 м / 10000 кг |
|  | 20,3 м / 650 кг |
| Угол поворота | 360° |
| Масса - стандартное исполнение | 4200 |
| Количество секций стрелы: | 6 |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Высота в сложенном состоянии мм. | 2300 |
| Ширина в сложенном состоянии мм. | 2500 |

Дополнительные опции для КМУ:
Люлька для высотных работ– включено в комплект

В наличии: г.Москва

Год выпуска: 2013г.

Цена с НДС 18% - Уточняйте у наших менеджеров.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван

Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(929)629-95-98

Hyundai HD 320 с КМУ DONG YANG SS 2725

| Технические характеристики Модель HD 310 / 320 Короткий Удлинённый Размеры (мм) Колёсная база 7040 7850 Общие Длина 11630 12630 Ширина 2495 Высота 2975 Длина 9100 10100 Размеры салона Ширина 2340 Высота 450 Дорожный просвет Спереди 2040 Сзади 1850 Клиренс 275 Масса (кг) Снаряженная масса 34200 Спереди 12600 Сзади 21600 Полная масса 11670 12265 12705 Спереди 6670 6770 7080 Сзади 5000 5495 5625 Двигатель Модель, Объём л, Мощность л.с. D6AC, 11,149 340 Мин. Радиус поворота, м 10.8 11.7 *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Штекер служебной лампы Обогрев зеркал заднего вида Отопитель салона Тахометр Электронные часы Магнитола Н700 Горный тормоз Прикуриватель |
| --- | --- |

Спецификация КМУ DONG YANG

DONG YANG SS 3506М

Кран-манипулятор Dong Yang SS3506М способен выдерживать массу груза до 45 тонн, при условии, что работы будут проводиться под отрицательным углом наклона оборудования. Как и в случае с другими моделями данной спецтехники, грузоподъемность снижается в зависимости от степени выброса стрелы. Таким образом, на высоте 3 м. она составляет 15 тонн, а на 25,3м – 1 тонну. Максимальная высота, которую может достигать установка – 28,7 м, и это притом, что рабочий радиус равен 25,2 м.

| Грузовой момент | 45 тонн/м, с отрицательным углом наклона стрелы |
| --- | --- |
| Грузоподъемность | 15 тонн на 3 метрах, 1 тонна на 25,3 м. |
| Высота подъема | 28,7 м. |
| Рабочий радиус | 25,2 м. |
| Опции | 6 гидравлических опор, управление сверху, приборы безопасности |

Дополнительные опции для КМУ:
Люлька для высотных работ

В наличии: г.Москва

Год выпуска: 201Хг.

Гарантия: 2 года или 60 000 км.

Цена с НДС 18% - Х ХХХ ХХХ руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван