Общество с Ограниченной Ответственностью
                     «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30.

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

KIA BONGO III (K2500) 133 л.с. Промтоварный

| Технические характеристики Модель K 2500 2WD Размеры Длина (мм) 5125 Ширина (мм) 1740 Высота (мм) 1995 Колёсная база (мм) 2615 Клиренс (мм) 185 Свес Спереди (мм) 1125 Сзади (мм) 1195 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 1450 Максимальная разрешенная масса (кг.) 2690 Минимальный радиус поворота (м) 4,3 Максимальный угол подъёма (tanØ) 0.35 Объём топливного бака (л) 60 Двигатель Модель D4CB турбодизель Объём (см. куб) 2497 Мощность (л.с.) 133 Макс. крутящий момент (кг*м) 20 Подвеска Пруж./рессорн. Шины Спереди 5,5J*15 Сзади сдвоенные 3,5J*12 | Комплектация шасси Трехместная кабина МКПП-5 ступеней Кондиционер Противотуманные фары Отопитель салона Регулируемая рулевая колонка Гидроусилитель руля Электростеклоподьемники Тахометр Бампер окрашенный в цвет кабины Пепельница+прикуриватель Цифровые часы Аудиоподготовка 2 динамика+ антенна Сиденья искусственная кожа Регулировка сиденья водителя в двух положениях Центральный замок Запасное колесо полноразмерное 2 шт. Вакуумный усилитель тормозов |
| --- | --- |

Спецификация фургона

| № |  | Фургон из сендвич-панелей с установкой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фургон | Фургон из сендвич-панелей с установкой на шасси в комплектации: Габаритные размеры фургона: 3260х1700х1700 мм. Внутренние Тип сэндвич-панели Крыша -3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь фронтальная панель - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь бортовые панели, двери - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь Пол - 5-слойный: ровный - плакированный металл белого цвета - фанера (9 мм) - утеплитель пенополистерол - фанера (18мм) - оцинкованная сталь Армирование панелей пол: с шагом 600 мм в полу расположены закладные из фанеры и стали, которыми пол крепится к поперечным швеллерам надрамника Толщины сэндвич-панелей -крыша 30 мм -бортовые панели, фронтальная панель, двери 30 мм -пол 30 мм Обвязка кузова по внешнему периметру алюминиевый профиль 10*10 Обвязка кузова по внутреннему периметру Бордюр (отбортовка) -оцинкованный профиль h=100 Боковые стены, потолок – алюминиевый профиль 30*30 Основание кузова (надрамник) продольных П-образных лонжерона из горячекатаной стали с поперечными швеллерами на всю ширину кузова, окрашенные фосфатирующим двухкомпонентным грунтом и грунт-эмалью, прошедшие дробеструйную обработку Дверной проем нержавеющий профиль с дополнительным усилением – защитой от косого дождя; установлен вровень с полом Двери в кузове задние распашные с углом открывания 270 град Уплотнитель 3 - лепестковый сменный на алюминиевом профиле с рядом терморазрыва Фурнитура Нержавеющая сталь (прямая ручка со встроенным механизмом запирания, 2 петли на дверь) (пр-во –Южная Корея) Освещение Внутреннее: фонарь – 1 шт. Внешнее: верхние и боковые габаритные фонари согласно правил ЕЭК ООН Прочая комплектация - пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками- 2 шт. - оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей – 2 шт. - резиновые отбойники на нижней части дверей- 2 шт. |

В наличии: г.Москва

Год выпуска: 2013г.

Цена с НДС 18% - 1 020 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван