Общество с Ограниченной Ответственностью
                       «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина  д.23 офис 30

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Daewoo Novus с КМУ HIAB 190 TM

| Технические характеристики | Комплектация |
| --- | --- |
| Двигатель | Кондиционер |
| Тип | Турбо интеркулер, дизельный | Отопитель салона |
| Модель | DL08, рядный, 6 цилиндров | Бортовой компьютер |
| Объём, см. куб | 7,640 | CD/MP3/USB-проигрыватель |
| Мощность, л.с. | 320 (235 кВт) / 2,200 об.мин. | Круиз-контроль |
| Макс. крутящий момент, кг/м (Нм)/об.мин. | 135 кг/м 1324 Нм/1,200 об.мин. | Сферические зеркала с подогревом |
| Тип регулятора | электронный | Электростеклоподъемники |
| T10S6 механическая, вперед - 6 / назад – 1 | Регулировка руля |
| Топливный бак | Объём, л. 200, алюминий | ГУР |
| Полная масса автомобиля | 27,500 кг | Тахограф |
| Номинальная грузоподъемность | 14,000 кг | Подогрев топлива |
| Подвеска передняя | Зависимая на полуэллиптических рессорах, Размер длина/ширина 1,750 / 90 мм |
| Подвеска задняя | Зависимая балансирная на полуэллиптических рессорах Размер длина/ширина 1,350 / 90 мм |
| Сцепление | Гидропривод с пневматическим усилением, сухая однодисковая муфта с диафрагмой, наружный диаметр – 430 мм. |
| Кабина 2-хместная, сидение водителя с пневмоподвеской, спальник с подогревом |
| Техническая информация КМУ HIAB TM: |
| Максимальный грузовой момент | 18,1 тм. |
| Вылет стрелы | 19,5 м. |
| Грузоподъёмность 1,6 м. | 8000кг. |
| Грузоподъёмность 19,5 м. – | 440кг. |
| Угол поворота | 360 |
| Рабочая температура | от -40 до +40 град. |
| Длина бортовой платформы | 9м. |

Стоимость автомобиля  с НДС – 5 060 000 руб.  Год выпуска: 2014.  В наличии г.Москва

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван