Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул.Лавочкина д.23 офис 16. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: info@sreda-auto.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Hyundai HD 170 с  КМУ Kanglim 1256GII

| Технические характеристики Модель HD 170 Кабина полуторная Размеры (мм) Колёсная база 4395 5850 Общие Длина 7930 9525 Ширина 2495 Высота 2920 2910 Колея колес Передних 2040 Задних 1850 Свес Спереди (мм) 1495 Колёсная формула 4х2 Минимальный дорожный просвет 285 Масса (кг) Снаряженная масса 6330 6440 Максимально разрешённая масса 17100 - Нагрузка на переднюю ось 6300 - Нагрузка на заднюю ось 10800 Двигатель Модель D6AB-D+DOC Экологический стандарт Euro III Рабочий объём 11149 Максимальная мощность (л.с.) 290 Максимальный крутящий момент (кг*м) 110 Максимальная скорость км/ч 120 Шины, диски Шины Передние/Задние 11,00×20-16PR Диски Передние/Задние 7.5V×20-165 Мин. Радиус разворота, м 7.5 10.1 Максимальный угол подъёма (tg) 0,341 0,332 Объём топливного бака, л 100 *(Данные по ПТС могут отличаться от описания. | Комплектация шасси Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Штекер служебной лампы Обогрев зеркал заднего вида Отопитель салона Электронные часы Магнитола Н700 Горный тормоз Прикуриватель Пневмопод.водит.сидения Кондиционер Электростеклоподъёмники РТО+ABS Алюминиевая бортовая платформа Габариты 6500х2500х600мм. КМУ Kanglim 1256GII Г/п на min вылете 2м/ 6500 кг. Г/п на max вылете 18м/ 300кг. задние аутригеры Автомобиль в наличии. Цена: 4 800 000 руб. |
| --- | --- |

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван

Характеристики КМУ Kanglim 1256 GII:

Г/п на min вылете 2м/ 6,5 тн.

Г/п на max вылете 18м/ 300кг

Грузовой момент, т/м 15,00 (хар-ки)

Грузоподъемность, кг 7,000

Грузоподъемность, кг/м

6500/2.0

2300/6.0

1200/10.0

300/18.7

Максимальный рабочий радиус, м 18.7

Максимальная высота подъема, м 21.7

Скорость масла, л/мин 60

Давление масла, кг/см² 230

Объем масленного бака, л 120

Тип стрелы 6-гранная

Количество ступеней 6 ступеней

Скорость выдвижения стрелы, м/сек 14.25/38

Угол подъема/скорость, °/сек 1~76/13.0

Угол вращения

360° непрерывно

Скорость вращения, мин/оборот 2.5

Трос (лебедка), диаметр/м 10/100

Скорость гака, м/мин 16

Тип лебедки Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз 
Тип редуктора Редуктор с червячной передачей

Аутригеры (опоры) Гидравлические выдвижные опоры

Аутригеры (вылет), м 5.7

Вес установки, кг 3 000

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван