Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30 ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: info@sreda-auto.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Hyundai hd-120 Бортовой 6м.

| Технические характеристики Модель HD 120 Long(Extra Long) Кабина Вид Со спальником Количество мест 3 Размеры Длина (мм) 7670(8620) Ширина (мм) 2400 Высота (мм) 2515 Колёсная база (мм) 4260(4895) Клиренс (мм) 210 Свесы Спереди (мм) 1245 Сзади (мм) 2165 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 4300 Максимальная разрешенная масса (кг.) 12000 Грузоподъемность шасси (кг.) 7700 Минимальный радиус поворота (м) 7,3 Средний расход топлива (л/100 км) 25 Объём топливного бака (л) 200 Двигатель Модель D6DA 22, турбодизель Объём (см. куб) 6.606 Мощность (л./с.) 225 Макс. крутящий момент (кг*м) 58 Подвеска рессорная Шины Спереди 8,25 R16-16PR Сзади 8,25 R16-16PR *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) Бортовая платформа стальная Габаритные размеры: 6200х2550х600 мм. | Комплектация Водительское сидение с поясничной поддержкой Тахометр Противотуманные фары Магнитола Н700 Горный тормоз Регулируемая рулевая колонка Подогрев впускного коллектора Ящик для инструментов Две аккумуляторная батареи 2х90 Ач. Карниз для занавесок Ящик для инструментов Складывающееся центральное сидение Цифровые часы Электростеклоподъёмники Подсветка ступеней |
| --- | --- |

Срок поставки: В наличии

Цена с НДС 18% - 2 530 000  руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван