Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 16 ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(929)629-95-98

Hyundai hd-120 Бортовой с КМУ Soosan SCS 335

| Технические характеристики Модель HD 120 Long(Extra Long) Кабина Вид Со спальником Количество мест 3 Размеры Длина (мм) 7670(8620) Ширина (мм) 2400 Высота (мм) 2515 Колёсная база (мм) 4260(4895) Клиренс (мм) 210 Свесы Спереди (мм) 1245 Сзади (мм) 2165 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 4300 Максимальная разрешенная масса (кг.) 12000 Грузоподъемность шасси (кг.) 7700 Минимальный радиус поворота (м) 7,3 Средний расход топлива (л/100 км) 25 Объём топливного бака (л) 200 Двигатель Модель D6DA 22, турбодизель Объём (см. куб) 6.606 Мощность (л./с.) 225 Макс. крутящий момент (кг*м) 58 Подвеска рессорная Шины Спереди 8,25 R16-16PR Сзади 8,25 R16-16PR *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация Трехместная кабина со спальным местом Гидроусилитель руля Водительское сидение с поясничной поддержкой Тахометр Противотуманные фары Радиола, 2 динамика, антенна Горный тормоз Регулируемая в двух направлениях рулевая колонка Две аккумуляторная батареи 2х90 Ач. Карниз для занавесок Ящик для инструментов Складывающееся центральное сидение Электростеклоподъёмники |
| --- | --- |
| Стальная бортовая платформа съемные стойки Габаритные размеры борта 6000х2540х720 мм. КМУ – Soosan |

Срок поставки: В наличии.

Год выпуска: 2013г.

Цена с НДС 18% - 3 400 000  руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(929)629-95-98 Иван