| Технические характеристики Модель HD 78 Long Кабина Длина Standard Ширина Wide Размеры Длина (мм) 6670 Ширина (мм) 2170 Высота (мм) 2355 Колёсная база (мм) 3735 Клиренс (мм) 235 Свес Спереди (мм) 1075 Сзади (мм) 1860 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 3155 Максимальная разрешенная масса (кг.) 7800 Минимальный радиус поворота (м) 7.3 Максимальный угол подъёма (tanØ) 0.339 Объём топливного бака (л) 100 Двигатель Модель D4DD (140PS,TCI: Euro-4 E/M) Объём (см. куб) 3.907 Мощность (л.с.) 140 Макс. крутящий момент (кг*м) 38 Подвеска рессорная Шины Спереди 7.50XR16 - 14 PR Сзади 7.50XR16 - 14 PR | Комплектация ABS Солнцезащитный козырек пассажира Запасное колесо Гидроусилитель руля Регулятор тормозных сил Аудиоподготовка 2 динамика+антенна Покрытие пола Буксировочный крюк Отопитель салона Обогрев зеркал заднего вида Горный тормоз Тахометр Гарантия на шасси 3 года или 60 000 км пробега Срок поставки 45 рабочих дней Стоимость автомобиля: 2 330 000 руб. |
| --- | --- |

Общество с Ограниченной Ответственностью
               «Среда-Авто»

107370, г.Москва, ул. Лавочкина  д.23 офис 16.

ИНН/КПП 7718813358/771801001

e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Фургон для перевозки мясных туш  на шасси Hyundai HD-78 long  STD

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван

1.КФГ (кузов фургон грузовой) из сэндвич-панелей высокой степени изотермичности:

- снаружи - из плакированного металла белого цвета;

- утепление пенополиуретаном: боковые стенки – 60мм, передняя стена, крыша, двери – 80мм, пол – 90мм;

- внутри плакированный металл белого цвета;

- пол -  алюминий рифленый с проваркой швов и отбортовкой;

- задняя рамка из нержавеющей стали;

- фурнитура -  импортная из нержавеющей стали, 2 запорные штанги, фиксация круглых ручек штанг с защитной крышкой;

- двухстворчатая распашная дверь;

- оборудование – на нижних петлях круглые отбойники, на боковых стенках защита от удара двери оцинкованная, ремни фиксации двери в открытом положении, пластиковые подкрылки, кронштейны крепления подкрылок, кронштейн номерного знака, комплект стремянок;

- электрооборудование – габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари по 2шт. с каждой стороны,  внутреннее освещение – плафон освещения в панель крыши 2шт.;

-направляющие для крюков- 4 шт.

-крюки для перевозки туш- 80 шт.

- габаритные размеры 5020х2200х2445

2. ХОУ  VIENTO 350

| Модель автомобиля | Агрегат | Внутренний Объем кузова, м3 | Температурный диапазон | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HD-78 | VIENTO 350 T (R404) | от 21 м3 | От -20ºС до + 8ºС (зима- лето) | Прямой привод (от двиг.авто) |

Цена указанна с учетом: агрегата, компрессора, монтажного приспособления и монтажа.

Агрегат подобран на указанный объем с учетом максимальной температуры внешней среды +30Сº и коэффициента теплопроводности фургона 0.35ВТ/м²К.

VIENTO 350

| Протокол испытаний | M 610 |
| --- | --- |
| Компрессор дорожный | TM 15 |
| Испаритель | MZS 1100 1100 x 614 x 150 23 kg |
| Хладагент | R404A |
| Холодoпроизводительность при -20/+30°С | 2060 Вт |
| Холодoпроизводительность при 0/+30°С | 3470 Вт |
| Расход воздуха (м3/час) | 1600 |
| Конденсатор | 874x505x205 22kg |
| Работа | В дорожном режиме |

Коэффициенты безопасности допускают 20 открытий задних дверей в течение 5 минут каждая, на протяжении 8 часов

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван