Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 16. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Автобус городской Hyundai Bogdan А 201.11

Автобусы малого класса HYUNDAI BOGDAN A20 - принципиально новый продукт Hyundai для российского рынка. Автобус рассчитан на 24 посадочных места +водительское, общее количество мест – 46 (в городской модификации). Автобус оснащен комфортными сидениями. Для удобства и безопасности пассажиров имеются поручни, есть аварийный люк и несколько аварийных выходов, в наличии огнетушитель, установлено автоматическое отопление салона.

| Назначение | A 201.11 городской |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4x2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 7880/2300/2780 |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1680/1495 |
| Высота 1 ступени над уровнем дороги, мм | 360 |
| Снаряженная масса, кг | 5245 |
| Технически допустимая макс. масса, кг | 8450 |
| Максимальная скорость, км/час | 90 |
| Двигатель Тип | Hyundai D4GA, Euro IV |
| Рабочий объем, л / Мощность, кВт (л.с.) | 3,933 / 110 (150) |
| Крутящий момент, Нм | 579 |
| Система охлаждения / Система обогрева | жидкостная |
| Коробка передач, тип | Hyundai, механическая, 6 |
| Рулевое управление | Hyundai, ГУР |
| Передняя подвеска | зависимая, рессорная |
| Задняя подвеска | зависимая, пневматическая |
| Передняя ось / Задний мост | Hyundai |
| Тормозная система Тип | гидравлическая |
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная c ABS |
| Стояночная тормозная система | трансмиссионная, механическая |
| Кузов Тип | несущий, вагонной компоновки |
| Количество дверей для пассажиров | 2 |
| Ширина дверных проемов (общая), мм | 820/820 |
| Пассажировместимость , чел. | 46+1 |
| Количество мест для сидения | 24+1 |
| Тип сидений | полумягкие |
| Колеса / Шины Размеры | 6,00х17,5 / 215/75R17.5 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |

В наличии: г. Москва

Год выпуска: 2012г.

Цена с НДС 18% - 2 085 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван