Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

KIA Bongo 3 Рефрижератор

| Технические характеристики Модель K 2500 2WD Размеры Длина (мм) 5125 Ширина (мм) 1740 Высота (мм) 1995 Колёсная база (мм) 2615 Клиренс (мм) 185 Свес Спереди (мм) 1125 Сзади (мм) 1195 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 1450 Максимальная разрешенная масса (кг.) 2450 Минимальный радиус поворота (м) 4,3 Максимальный угол подъёма (tanØ) 0.35 Объём топливного бака (л) 60 Двигатель Модель D4CB дизель Объём (см. куб) 2490 Мощность (л.с.) 130 Макс. крутящий момент (кг*м) 26 Подвеска Рессорн/рессорн. Шины Спереди 5,5J*15 Сзади сдвоенные 3,5J *13 *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо 2 шт. Гидроусилитель руля Усилитель сцепления Регулятор тормозных сил МКПП 6 ступеней Стояночный тормоз Отопитель салона Солнцезащитные козырьки Тканевая отделка потолка Сиденья из кожзаменителя Кондиционер Подогрев зеркал Электрозеркала Центральный замок Электростеклоподъемники Подстаканник 2-х точечный ремень безопасности пассажира 3-х точечный ремень безопасности водителя Колесные колпаки Противотуманные фары Брызговики Ящик под инструмент Задняя двухскатная резина Парктроники |
| --- | --- |
| Фургон рефрижератор пр-во Корея толщина стенок 60 мм. Температурный режим от 0 до минус 20 градусов. Внутренние габаритные размеры 3330х1700х1750 мм. |

В наличии: г.Москва

Год выпуска: 2013г.

Гарантия: 2 года или 60 000 км.

Цена с НДС 18% - 1 241 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван