Общество с Ограниченной Ответственностью «Среда-Авто» 107370, г.Москва, ул. Лавочкина д.23 офис 30. ИНН/КПП 7718813358/771801001 e-mail: sreda-avto@mail.ru / www.sreda-auto.ru / Тел. +7(499)390-60-97

Hyundai Porter 2 Рефрижератор

| Технические характеристики Модель Porter Кабина Длина Super Ширина Wide Размеры Длина (мм) 5100 Ширина (мм) 1740 Высота кабины (мм) 1970 Колёсная база (мм) 2640 Клиренс (мм) 150 Свес Спереди (мм) 1185 Сзади (мм) 1275 Снаряженная масса автомобиля (кг.) 1735 Максимальная разрешенная масса (кг.) 3065 Двигатель Модель D4CB Объём (см. куб) 2497 Мощность (л.с.) 130 Макс. крутящий момент (кг*м) 26 Разгон (0-100 км/ч)(сек.) 18,8 Торм. Путь (100км/ч-0)(м.) 47,9 КПП МКПП / АКПП 6/5 Расход топлива (л./100 км.) Город 12,1 Трасса 8,3 Смешанный цикл 9,7 Выброс СО2 (г./ 100 км) 250 Объем топливного бака (л.) 65 Минимальный радиус поворота, м 4,7 Подвеска Передняя - Торсион; задняя - рессорная Тормозные механизмы Спереди – дисковые Сзади - барабанные Шины Спереди 195/70R15C Сзади 145R13C *(Данные по ПТС могут отличаться от описания) | Комплектация шасси Запасное колесо 2 шт. Гидроусилитель руля Усилитель сцепления Регулятор тормозных сил МКПП 6 ступеней Стояночный тормоз Пакет курильщика Отопитель салона Солнцезащитные козырьки Тканевая отделка потолка Сиденья из кожзаменителя Кондиционер Подогрев зеркал Электрозеркала Центральный замок Электростеклоподъемники Камера заднего вида Регулятор режима скорости работы стеклоочистителя Отсек под мелочь 2-х секционный бардачок 2-х точечный ремень безопасности пассажира 3-х точечный ремень безопасности водителя Колесные колпаки Противотуманные фары Брызговики Ящик под инструмент Задняя двухскатная резина Фургон и Холодильная установка: Производство Корея, Температурный режим от +5 до -20 град. Внутренние габаритные размеры фургона 3050х1700х1750 мм. Утеплитель ППУ толщина 60 мм. |
| --- | --- |

Спецификация фургона

| № |  | Фургон из сендвич-панелей с установкой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фургон | Фургон из сендвич-панелей с установкой на шасси H 100 в комплектации: Габаритные размеры фургона 3150х1790х1760 мм. Внешние 3050х1690х1700 мм. Внутренние Тип сэндвич-панели Крыша -3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь фронтальная панель - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь бортовые панели, двери - 3-слойная: - плакированный металл белого цвета - утеплитель пенополистерол - оцинкованная сталь Пол - 5-слойный: - плакированный металл белого цвета - фанера (9 мм) - утеплитель пенополистерол - фанера (18мм) - оцинкованная сталь Армирование панелей пол: с шагом 600 мм в полу расположены закладные из фанеры и стали, которыми пол крепится к поперечным швеллерам надрамника Толщины сэндвич-панелей -крыша 60 мм -бортовые панели, фронтальная панель, двери 60 мм -пол 60 мм Обвязка кузова по внешнему периметру алюминиевый профиль 10*10 Обвязка кузова по внутреннему периметру Бордюр (отбортовка) -оцинкованный профиль h=100 Боковые стены, потолок – алюминиевый профиль 30*30 Основание кузова (надрамник) продольных П-образных лонжерона из горячекатаной стали с поперечными швеллерами на всю ширину кузова, окрашенные фосфатирующим двухкомпонентным грунтом и грунт-эмалью, прошедшие дробеструйную обработку Дверной проем нержавеющий профиль с дополнительным усилением – защитой от косого дождя; установлен вровень с полом Двери в кузове задние распашные с углом открывания 270 град Уплотнитель 3 - лепестковый сменный на алюминиевом профиле с рядом терморазрыва Фурнитура Нержавеющая сталь (прямая ручка со встроенным механизмом запирания, 2 петли на дверь) (пр-во –Южная Корея) Освещение Внутреннее: фонарь – 1 шт. Внешнее: верхние и боковые габаритные фонари согласно правил ЕЭК ООН Прочая комплектация - пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками- 2 шт. - оцинкованные Т-образные фиксаторы дверей – 2 шт. - резиновые отбойники на нижней части дверей- 2 шт. |

Холодильная установка производство КОРЕЯ температурный режим от +5 до -20 град С.

В наличии: г.Москва

Год выпуска: 2013г.

Гарантия: 2 года или 60 000 км.

Цена с НДС 18% - 1 020 000 руб.

С Уважением, ООО «Среда-Авто»                            8(499)390-60-97 Иван